## 16. Інформація про отримання дозволу для ознайомлення з нею громадськості

Товариство з обмеженою відповідальністю «ЮНАЙТЕД ДЕВЕЛОПМЕНТ»

( Повне найменування суб’єкта господарювання)

ТОВ «ЮНАЙТЕД ДЕВЕЛОПМЕНТ»

( Скорочене найменування суб’єкта господарювання)

40231661

( Ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України)

Україна, 28000, Кіровоградська обл., м. Олександрія,

провулок Бориса Йогансона, будинок 11

(066) 27 32 498

eco.prod@emm.ua

( Місцезнаходження суб’єкта господарювання, контактний номер телефону, адреса електронної пошти суб’єкта господарювання)

Котельня ТОВ "ЮНАЙТЕД ДЕВЕЛОПМЕНТ"

28000, Кіровоградська обл., Олександрійський р-н, Олександрійська міська територіальна громада, м. Олександрія, провулок Бориса Йогансона, буд. 11.

( Місцезнаходження об’єкта / промислового майданчика)

Завод по виробництву пінополіуретану

ТОВ "ЮНАЙТЕД ДЕВЕЛОПМЕНТ"

28000, Кіровоградська обл., Олександрійський р-н, Олександрійська міська територіальна громада, м. Олександрія, провулок Бориса Йогансона, буд. 11а.

( Місцезнаходження об’єкта / промислового майданчика)

Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля.

Товариство з обмеженою відповідальністю «ЮНАЙТЕД ДЕВЕЛОПМЕНТ» повідомляє, що планує здійснювати діяльність по виробництву поліуретану,  та має Висновок з оцінки впливу на довкілля, № 21/01-20199234549/1 від 22.09.2020 р. оскільки відноситься до категорії хімічне виробництво, в тому числі виробництво основних хімічних речовин, хімічно-біологічне, біотехнічне, фармацевтичне виробництво з використанням хімічних або біологічних процесів, виробництво засобів захисту рослин, регуляторів росту рослин, мінеральних добрив, полімерних і полімервмісних матеріалів, лаків, фарб, еластомерів, пероксидів та інших хімічних речовин; виробництво та зберігання наноматеріалів потужністю понад 10 тонн на рік відповідно до пункту 2 статті 3 Закону України  «Про оцінку впливу на довкілля».

Перелік та загальний опис виробництв, технологічних процесів, технологічного устаткування об’єкта.

Товариство з обмеженою відповідальністю «ЮНАЙТЕД ДЕВЕЛОПМЕНТ» займається наданням в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

Котельня ТОВ "ЮНАЙТЕД ДЕВЕЛОПМЕНТ" експлуатується для теплопостачання приміщень цеху, який здається в оренду ТОВ «БЕСТ ФОАМ СОЛЮШН» та частково ТОВ «ЕММ ЮКРЕЙН».

На заводі по виробництву пінополіуретану ТОВ "ЮНАЙТЕД ДЕВЕЛОПМЕНТ" відбувається виробництво високоякісного пінополіуретану для наповнення матраців.

Головним завданням заводу по виробництву пінополіуретану ТОВ "ЮНАЙТЕД ДЕВЕЛОПМЕНТ" є виробництво блочного пінополіуретану.

Потужність виробництва 15 000 тон блочного пінополіуретану (ППУ) в рік.

Для забезпечення вищевказаних процесів на майданчику ТОВ "ЮНАЙТЕД ДЕВЕЛОПМЕНТ" розташоване таке устаткування, що може бути джерелами забруднення навколишнього природного середовища:

- Котельня №1 (Опалювальний котел КЗОТ  BRS 250 ВМ №1 та Опалювальний котел КЗОТ  BRS 250 ВМ №2);

- Приміщення виробничої дільниці виготовлення пінополіуретанових блоків (машина безперервного виробництва пінополіуретану Multimax™MSC, вспінювання пінополіуретану та відокремлення паперу від блоків і від відрізної машини);

- Приміщення змішування сировини та зберігання паперу (завантаження змішувачів);

- Приміщення чистки форм і інжекторів (при протиранні форм метиленхлоридом);

- Приміщення складів сировини (стальні вертикальні резервуари толуілендіізоцианату (ТДІ);

- Дільниці переробки поліуретанових блоків (станки механічної обробки пінополіуретану);

- Приміщення хімічної лабораторії;

- Котельня №2 (2 сталеві жаротрубні котли ARS/BRS 1000 comfort BM);

- Навіс для електрокар (зарядка акумуляторів електрокарів Still (2 шт)).

Для очищення газоповітряної суміші від Толуілендиізоціанат та для зменшення викидів в атмосферне повітря, приміщення виробничої дільниці виготовлення пінополіуретанових блоків обладнано двома окремими гідрофільтрами, для кожної Системи вентиляції, ефективність очищення якого згідно паспортних даних становить 80 %.

Для очищення газоповітряної суміші від речовин у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом та для зменшення викидів в атмосферне повітря, кожен опалювальний котел КЗОТ BRS 1000 ВМ, обладнано аспіраційними системами, до складу яких входять циклони ЦН-15, ефективність очищення якого згідно паспортних даних становить 85-98%.

Відомості щодо виду та обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами.

За результатами проведення інвентаризації викидів на майданчику ТОВ "ЮНАЙТЕД ДЕВЕЛОПМЕНТ" виявлено 14 джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, в тому числі 13 організованих або умовно організованих і одне неорганізоване.

Потенційний обсяг викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря для усього підприємства складає 2687,576306020 т/рік.

Перелік забруднюючих речовин та їх обсяги, які викидаються в атмосферне повітря стаціонарними джерелами об`єкта, наведені в таблиці 6.1.

На підприємстві виявлено 7 забруднюючих речовин, які підлягають регулюванню відповідно до Переліку затвердженого постановою КМУ №1598 від 29.11.2001, в тому числі 4 найбільш поширених забруднюючих речовин, 2 небезпечних забруднббчих речовини та одну іншу забруднюючу речовину (метан), а також 3 забруднюючі речовини, для яких не встановлені гігієнічні регламенти допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць (вуглецю діоксид, азоту(І)оксид, неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС)).

Результат порівняння потенційних обсягів викидів забруднюючих речовин та порогових значень потенційних обсягів свідчить, що досліджуваний об’єкт підлягає постановці на державний облік, як об’єкт, що справляє або може справити шкідливий вплив на здоров’я людей і стан атмосферного повітря, оскільки в його викидах присутні забруднюючі речовини, потенційні викиди яких перевищують встановлені порогові значення (Оксид вуглецю, вуглецю діоксид, оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO2]), Хлоровані парафіни з коротким ланцюгом (метиленхлорид)).

| Таблиця 6.1. ВІДОМОСТІ ЩОДО ВИДУ ТА ОБСЯГІВ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН, В АТМОСФЕРНЕ ПОВІТРЯ СТАЦІОНАРНИМИ ДЖЕРЕЛАМИ |
| --- |
| Порядковий номер | Забруднююча речовина | Фактичний обсяг викидів, т/рік | Потенційний обсяг викидів, т/рік | Порогові значення потенційних викидів для взяття на державний облік, т/рік |
|  | код | найменування |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 06000 337 | Оксид вуглецю | 18,898 | 18,898 | 1,500 |
| 2 | 07000 11812 | Вуглецю діоксид | 2657,689 | 2657,689 | 500,000 |
| 3 | 12000 410 | Метан | 0,050 | 0,050 | 10,000 |
|  | 03000 | Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, в т.ч.: | 0,502 | 0,502 | 3,000 |
| 4 | 03000 2902 | Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки, волокна) | 0,502 | 0,502 | 3,000 |
|  | 04000 | Сполуки азоту, в т.ч.: | 1,790 | 1,790 |  |
| 5 | 04001 301 | Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO2]) | 1,752 | 1,752 | 1,000 |
| 6 | 04002 11815 | Азоту(1) оксид (N2O) | 0,038 | 0,038 | 0,100 |
|  | 05000 | Діоксид та інші сполуки сірки, в т.ч.: | 0,0003 | 0,0003 | 2,000 |
| 7 | 05004 322 | Сульфатная кислота (H2SO4)(cірчана кислота) | 0,0003 | 0,0003 | 0,500 |
|  | 11000 | Неметанові леткі органічні сполуки, в т.ч.: | 0,44600602 | 0,44600602 | 1,500 |
| 8 | 11000 11850 | Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС) | 0,444 | 0,444 | 1,500 |
| 9 | 11042 2031 | Толуілендиізоціанат | 0,00200602 | 0,00200602 | 0,200 |
|  | 13000 | Стійкі органічні забруднювачі (СОЗ), в т.ч.: | 8,201 | 8,201 | 0,100 |
| 10 | 13015 869 | Хлоровані парафіни з коротким ланцюгом (метиленхлорид) | 8,201 | 8,201 | 0,0000005 |
| Усього для об’єкта/промислового майданчика | 2687,576306020 | 2687,576306020 |  |
| Перелік найбільш поширених забруднюючих речовин |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 06000 337 | Оксид вуглецю | 18,898 | 18,898 | 1,500 |
|  | 03000 | Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, в т.ч.: | 0,502 | 0,502 | 3,000 |
| 2 | 03000 2902 | Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки, волокна) | 0,502 | 0,502 | 3,000 |
|  | 04000 | Сполуки азоту, в т.ч.: | 1,752 | 1,752 |  |
| 3 | 04001 301 | Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO2]) | 1,752 | 1,752 | 1,000 |
|  | 05000 | Діоксид та інші сполуки сірки, в т.ч.: | 0,0003 | 0,0003 | 2,000 |
| 4 | 05004 322 | Кислота сірчана за молекулою H2SO4 | 0,0003 | 0,0003 | 0,500 |
| Усього |  |  | 21,1523 | 21,1523 |  |
| Перелік небезпечних забруднюючих речовин |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 11000 | Неметанові леткі органічні сполуки, в т.ч.: | 0,00200602 | 0,00200602 | 1,500 |
| 1 | 11042 2031 | Толуілендиізоціанат | 0,00200602 | 0,00200602 | 0,200 |
|  | 13000 | Стійкі органічні забруднювачі (СОЗ), в т.ч.: | 8,201 | 8,201 | 0,100 |
| 2 | 13015 869 | Хлоровані парафіни з коротким ланцюгом (метиленхлорид) | 8,201 | 8,201 | 0,0000005 |
| Усього |  |  | 8,20300602 | 8,20300602 |  |
| Перелік інших забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне повітря стаціонарними джерелами обєкта |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 12000 410 | Метан | 0,050 | 0,050 | 10,000 |
| Усього |  |  | 0,050 | 0,050 |  |
| Перелік забруднюючих речовин, для яких не встановлені гігієнічні регламенти допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених міст |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 7000 | Вуглецю діоксид | 2657,689 | 2657,689 | 500,000 |
|  | 04000 | Сполуки азоту, в т.ч.: | 0,038 | 0,038 |  |
| 2 | 4002 | Азоту(1) оксид (N2O) | 0,038 | 0,038 | 0,100 |
|  | 11000 | Неметанові леткі органічні сполуки, в т.ч.: | 0,444 | 0,444 | 1,500 |
| 3 | 11000 | Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) | 0,444 | 0,444 | 1,500 |
| Усього |  |  | 2658,171 | 2658,171 |  |

Характеристика установок очистки газів наведена в таблиці 6.4.

| Таблиця 6.4. ХАРАКТЕРИСТИКА УСТАНОВОК ОЧИСТКИ ГАЗІВ |
| --- |
| Номер джере-ла викиду | Найменування ГОУ | Забруднюючі речовини, за якими проводиться газоочистка | Сту-пень очи-щення | Назва та тип установки очистки газу | На вході в ГОУ | На виході з ГОУ | Ступінь очищення газу, % |
|  |  | CAS N /CAS | код | найменування |  |  | об’ємна витрата газопило-вого потоку, м3/с | масова концен-трація, мг/ м3 | масова витрата, г/с | об’ємна витрата газопило-вого потоку, м3/с | масова концен-трація, мг/ м3 | масова витрата, г/с |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 3 | Вентиляційна система | 584-84-9 | 11042 | Толуілендиізоціанат | 1 | гідрофільтр | -* | -* | -* | -* | -* | -* | 80 |
| 4 | Вентиляційна система | 584-84-9 | 11042 | Толуілендиізоціанат | 1 | гідрофільтр | -* | -* | -* | -* | -* | -* | 80 |
| 12 | Вентиля-ційна система | – | 3000 | Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом | 1 | ЦН-15 | -* | -* | -* | -* | -* | -* | 85 |
| 13 | Вентиля-ційна система | – | 3000 | Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом | 1 | ЦН-15 | -* | -* | -* | -* | -* | -* | 85 |

* за даними виробника (виміри не виконуються, оскільки початок експлуатації обладнання планується в четвертому кварталі поточного року, проведення прямих інструментальних вимірювань на джерелах викидів на даному етапі неможливе).

Дані щодо потенційних обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами від об’єкта / промислового майданчика наведені в таблиці 6.7.

Дані щодо потенційних обсягів викидів забруднюючих речовин від виробничих і технологічних процесів, технологічного устаткування (установок),  наведені в таблицях 6.8.

| Таблиця 6.7. ДАНІ ЩОДО ПОТЕНЦІЙНИХ ОБСЯГІВ ВИКИДІВ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН В АТМОСФЕРНЕ ПОВІТРЯ СТАЦІОНАРНИМИ ДЖЕРЕЛАМИ ВІД ОБ’ЄКТА / ПРОМИСЛОВОГО МАЙДАНЧИКА |
| --- |
| Код | Найменування | Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 00000 | Усього для об’єкта / промислового майданчика | 2687,576 |
| 06000 | Оксид вуглецю | 18,898 |
| 07000 | Вуглецю діоксид | 2657,689 |
| 12000 | Метан | 0,050 |
| 03000 | Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, в т.ч.: | 0,502 |
| 03000 | Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок(мікрочастинки,волокна) | 0,502 |
| 04000 | Сполуки азоту, в т.ч.: | 1,790 |
| 04001 | Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO2]) | 1,752 |
| 04002 | Азоту(1) оксид (N2O) | 0,038 |
| 05000 | Діоксид та інші сполуки сірки, в т.ч.: | 0,000 |
| 05004 | Сульфатная кислота (H2SO4)(cірчана кислота) | 0,000 |
| 11000 | Неметанові леткі органічні сполуки, в т.ч.: | 0,446 |
| 11000 | Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС) | 0,444 |
| 11042 | Толуілендиізоціанат | 0,002 |
| 13000 | Стійкі органічні забруднювачі (СОЗ), в т.ч.: | 8,201 |
| 13015 | Хлоровані парафіни з коротким ланцюгом | 8,201 |

| Таблиця 6.8. ДАНІ ЩОДО ПОТЕНЦІЙНИХ ОБСЯГІВ ВИКИДІВ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН ВІД ВИРОБНИЧИХ І ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ, ТЕХНОЛОГІЧНОГО УСТАТКУВАННЯ (УСТАНОВОК) |
| --- |
| Найменування виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування (установки) |
| Горіння. Мале горіння. Комерційне (стаціонарне) код 1.A.4.а.i |
| Код | Найменування | Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками |
| 1 | 2 | 3 |
| 00000 | Усього за виробничим та технологічним процесом, технологічним устаткуванням (установкою) | 1036,012 |
| 06000 | Оксид вуглецю | 18,898 |
| 07000 | Вуглецю діоксид | 1014,628 |
| 12000 | Метан | 0,050 |
| 03000 | Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, в т.ч.: | 0,202 |
| 03000 | Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна) | 0,202 |
| 04000 | Сполуки азоту, в т.ч.: | 1,790 |
| 04001 | Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NО2]) | 1,752 |
| 04002 | Азоту (1) оксид [N2О] | 0,038 |
| 11000 | Неметанові леткі органічні сполуки, в т.ч.: | 0,444 |
| 11000 | Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) | 0,444 |

| Таблиця 6.8. ДАНІ ЩОДО ПОТЕНЦІЙНИХ ОБСЯГІВ ВИКИДІВ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН ВІД ВИРОБНИЧИХ І ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ, ТЕХНОЛОГІЧНОГО УСТАТКУВАННЯ (УСТАНОВОК) |
| --- |
| Найменування виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування (установки) |
| Інша промисловість. Інші промислові процеси код 2.H.3 |
| Код | Найменування | Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками |
| 1 | 2 | 3 |
| 00000 | Усього за виробничим та технологічним процесом, технологічним устаткуванням (установкою) | 1651,564 |
| 07000 | Вуглецю діоксид | 1643,061 |
| 03000 | Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, в т.ч.: | 0,300 |
| 03000 2902 | Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки, волокна) | 0,300 |
| 05000 | Діоксид та інші сполуки сірки, в т.ч.: | 0,000 |
| 05004 | Сульфатная кислота (H2SO4)(cірчана кислота) | 0,000 |
| 11000 | Неметанові леткі органічні сполуки, в т.ч.: | 0,002 |
| 11042 | Толуілендиізоціанат | 0,002 |
| 13000 | Стійкі органічні забруднювачі (СОЗ), в т.ч.: | 8,201 |
| 13015 | Хлоровані парафіни з коротким ланцюгом (метиленхлорид) | 8,201 |

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва (що виконані або/та які потребують виконання).

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва для майданчика Зерносховище ТОВ "ЮНАЙТЕД ДЕВЕЛОПМЕНТ", як для об’єкту другої групи не передбачені згідно пункту 4 розділу І Інструкції.

Перелік заходів щодо скорочення викидів забруднюючих речовин (що виконані або/та які потребують виконання)

Встановлені нормативи гранично допустимих викидів для найбільш поширених і небезпечних забруднюючих речовин підприємством досягнуті на даному етапі, тому заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин для досягнення встановлення нормативів граничнодопустимих викидів для підприємства не передбачаються.

Заходи щодо запобігання перевищенню встановлених нормативів граничнодопустимих викидів у процесі виробництва наведені у таблиці 10.1.

Заходи щодо обмеження обсягів залпових викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря не передбачаються, тому що при здійсненні технологічних процесів виробництва залпові викиди відсутні.

Заходи щодо остаточного припинення діяльності, пов’язаної з викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря, та приведення місця діяльності у задовільний стан не передбачаються.

Заходи щодо охорони атмосферного повітря на випадок виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, ліквідації наслідків забруднення атмосферного повітря – не передбачені, так як об’єкт згідно з законодавством не вважається об’єктом підвищеної небезпеки і не включений до Державного реєстру об’єктів підвищеної небезпеки (табл. 10.2).

Заходи щодо охорони атмосферного повітря при несприятливих метеорологічних умовах не передбачаються, тому що в м. Олександрія, Олександрійської міської територіальної громади, Олександрійського району, Кіровоградської області Державною гідрометеорологічною службою України прогнозування несприятливих метеорологічних умов (НМУ) не проводиться.

Інші заходи, направлені на скорочення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, в залежності від виробництв, технологічного устаткування не передбачаються.

| Таблиця 10.1. ЗАХОДИ ЩОДО СКОРОЧЕННЯ ВИКИДІВ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН |
| --- |
| Код виробничого і технологічного процесу, технологічного устаткування (установки) | Найменування заходу | Строк виконання заходу | Номер джерела викиду на карті-схемі | Загальний обсяг витрат за кошторисною вартістю, тис.грн. | Очікуване зменшення викидів забруднюючих речовин після впровадження заходу, т/рік |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заходи щодо запобігання перевищенню встановлених нормативів гранично допустимих викидів у процесі виробництва: |
| 1.A.4.а.i Горіння. Мале горіння. Комерційне (стаціонарне) 2.H.3 Інша промисловість. Інші промислові процеси | Технологічне устаткування, яке використовується на об’єкті, повинне відповідати вимогам технічної документації. | Постійно | 1-14 | – | – |
| 1.A.4.а.i Горіння. Мале горіння. Комерційне (стаціонарне) 2.H.3 Інша промисловість. Інші промислові процеси | Сировина та допоміжні матеріали, що використовуються на об’єкті, повинні відповідати технічним умовам, державним стандартам, санітарним нормам та регламентам технологічних процесів. | Постійно | 1-14 | – | – |
| 1.A.4.а.i Горіння. Мале горіння. Комерційне (стаціонарне) 2.H.3 Інша промисловість. Інші промислові процеси | Своєчасне проведення планово-попереджувальних ремонтів технологічною устаткування | Постійно | 1-14 | 50 | – |
| 1.A.4.а.i Горіння. Мале горіння. Комерційне (стаціонарне) 2.H.3 Інша промисловість. Інші промислові процеси | Забезпечити не перевищення проектної потужності виробництва на підприємстві. | Постійно | 1-14 | – | – |
| 1.A.4.а.i Горіння. Мале горіння. Комерційне (стаціонарне) 2.H.3 Інша промисловість. Інші промислові процеси | Не допускати утворення нових джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря без попередньої розробки та погодження відповідної дозвільної документації. | Постійно | 1-14 | – | – |

| Таблиця 10.2. ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ ЩОДО ОХОРОНИ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ У РАЗІ ВИНИКНЕННЯ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТЕХНОГЕННОГО ТА ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРУ, ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ |
| --- |
| Найменування об’єкта підвищеної небезпеки | Місцезнаходження об’єкта підвищеної небезпеки | Найменування, маса, категорія небезпечної речовини чи групи речовин, що тимчасово або постійно використовуються, переробляються, виготовляються, транспортуються, зберігаються на об’єкті | Індивідуальна назва, клас небезпечних речовин та категорія небезпеки, за якими проводилася ідентифікація об’єкта | Найменування забруднюючих речовин, які у разі виникнення надзвичайної ситуації техногенного або природного характеру можуть надійти в атмосферне повітря | Найменування заходів щодо охорони атмосферного повітря у разі виникнення надзвичайної ситуації | Найменування заходів щодо ліквідації наслідків забруднення атмосферного повітря у разі виникнення надзвичайної ситуації |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Заходи щодо охорони атмосферного повітря на випадок виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, ліквідації наслідків забруднення атмосферного повітря, для майданчиків ТОВ "ЮНАЙТЕД ДЕВЕЛОПМЕНТ" не розробляються, оскільки не передбачені для об’єктів, які не включені до Державного реєстру об’єктів підвищеної небезпеки (відповідно до п. 14 розділу ІІ Інструкції) |

Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів.

Природоохоронні заходи щодо скорочення викидів для підприємства не передбачені.

Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами законодавству.

Розрахунок розсіювання концентрацій забруднюючих речовин у приземному шарі атмосфери не проводився, у зв’язку з недоцільністю.

Дозволені обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря встановлені у відповідності з наказом Мінприроди України від 27.06.2006 р. №309 з врахуванням комбінованого підходу регулювання викидів забруднюючих речовин стаціонарними джерелами.

Нормативи граничнодопустимих викидів, що обмежують масову концентрацію забруднюючих речовин (мг/м3), встановлюються для двох організованих джерел викиду – №1та №2 по речовинам у вигляді суспендованих твердих частинок. Перевищення встановлених нормативів не виявлено.

Для забруднюючих речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства (норматив ГДВ не був досягнутий за величинами масового потоку і масової концентрації), встановлені величини масової витрати (г/с).

Для забруднюючих речовин, за якими здійснюється державний облік, але на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлено величини масової витрати (г/с).

Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин, які віднесені до основних джерел викидів для підприємства не встановлюються, так як джерела викидів, з яких в атмосферне повітря надходять забруднюючі речовини від виробництв та технологічного устаткування, на які повинні впроваджуватись найкращі доступні технології та методи керування, згідно з переліком додатку 3 Інструкції, по даному підприємству відсутні (таблиця 9.1).

| Таблиця 9.1. ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ДОЗВОЛЕНИХ ОБСЯГІВ ВИКИДІВ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН, ЯКІ ВІДНЕСЕНІ ДО ОСНОВНИХ ДЖЕРЕЛ ВИКИДІВ |
| --- |
| Номер джерела викидів: |
| Місце розташування джерела викиду: |
| Максимальна витрата викиду, кубічних метрів на секунду: |
| Висота викиду, метрів: |
| Найменування забруднюючих речовин | Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м-3 | Затверджений гранич-нодопустимий викид | Строк досягнення |
|  |  | мг/м-3 | г/с |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Основні джерела викидів, для яких впроваджуються найкращі існуючі технології, відсутні |

Пропозиції щодо дозволених обсягів забруднюючих речовин, які віднесені до інших джерел викидів, наведені в таблиці 9.2.

Неорганізовані джерела викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря не нормуються. Регулювання викидів від цих джерел здійснюється шляхом встановлення вимог.

| Таблиця 9.2. ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ДОЗВОЛЕНИХ ОБСЯГІВ ВИКИДІВ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН, ЯКІ ВІДНЕСЕНІ ДО ІНШИХ ДЖЕРЕЛ ВИКИДІВ |
| --- |
| Номери джерел викидів: | 1 | Димова труба котла |
| Найменування забруднюючої речовини | Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м3 | Затверджений граничнодопустимий викид, мг/м3 | Строк досягнення затвердженого значення |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом | 150 | 150 | з моменту отримання дозволу |
| Для забруднюючих речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів у зв’язку з тим, що фактична величина масового потоку в газах, що відходять, менше нормативної (оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту – 5000 г/год., оксид вуглецю – 5000 г/год.), встановлюються визначені величини масової витрати (г/с): |
| Оксид вуглецю | 0,649880 |  |  |
| Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO2]) | 0,047040 |  |  |
| Для речовин, які не підлягають регулюванню та державному обліку або для яких не встановлені гігієнічні нормативи (вуглецю діоксид, азоту(1) оксид [N2O], неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС)), а також для метану граничнодопустимі викиди не встановлюються. |

| Таблиця 9.2. ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ДОЗВОЛЕНИХ ОБСЯГІВ ВИКИДІВ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН, ЯКІ ВІДНЕСЕНІ ДО ІНШИХ ДЖЕРЕЛ ВИКИДІВ |
| --- |
| Номери джерел викидів: | 2 | Димова труба котла |
| Найменування забруднюючої речовини | Граничнодопустимий викид відповідно до законодавства, мг/м3 | Затверджений граничнодопустимий викид, мг/м3 | Строк досягнення затвердженого значення |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом | 150 | 150 | з моменту отримання дозволу |
| Для забруднюючих речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів у зв’язку з тим, що фактична величина масового потоку в газах, що відходять, менше нормативної (оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту – 5000 г/год., оксид вуглецю – 5000 г/год.), встановлюються визначені величини масової витрати (г/с): |
| Оксид вуглецю | 0,646500 |  |  |
| Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO2]) | 0,047400 |  |  |
| Для речовин, які не підлягають регулюванню та державному обліку або для яких не встановлені гігієнічні нормативи (вуглецю діоксид, азоту(1) оксид [N2O], неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС)), а також для метану граничнодопустимі викиди не встановлюються. |

| Таблиця 9.2. ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ДОЗВОЛЕНИХ ОБСЯГІВ ВИКИДІВ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН, ЯКІ ВІДНЕСЕНІ ДО ІНШИХ ДЖЕРЕЛ ВИКИДІВ |
| --- |
| Номери джерел викидів: | 3 | Патрубок вентиляційної системи виробничої дільниці виготовлення пінополіуретанових блоків |
| Найменування забруднюючої речовини | Граничнодопустимий викид відповідно до законодавства, мг/м3 | Затверджений граничнодопустимий викид, мг/м3 | Строк досягнення затвердженого значення |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - | - | - | - |
| Для забруднюючих речовин Хлоровані парафіни з коротким ланцюгом (метиленхлорид), на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів у зв’язку з відсутністю прямих замірів, встановлюються визначені величини масової витрати (г/с): |
| Хлоровані парафіни з коротким ланцюгом (метиленхлорид) | 1,041667 |  |  |
| Для речовин, які не підлягають регулюванню та державному обліку або для яких не встановлені гігієнічні нормативи (вуглецю діоксид, неметанові леткі органічні сполуки (Толїілендіізоціанат)), граничнодопустимі викиди не встановлюються згідно п. 12 розділу ІІ Інструкції |

| Таблиця 9.2. ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ДОЗВОЛЕНИХ ОБСЯГІВ ВИКИДІВ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН, ЯКІ ВІДНЕСЕНІ ДО ІНШИХ ДЖЕРЕЛ ВИКИДІВ |
| --- |
| Номери джерел викидів: | 4 | Патрубок вентиляційної системи виробничої дільниці виготовлення пінополіуретанових блоків |
| Найменування забруднюючої речовини | Граничнодопустимий викид відповідно до законодавства, мг/м3 | Затверджений граничнодопустимий викид, мг/м3 | Строк досягнення затвердженого значення |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - | - | - | - |
| Для забруднюючих речовин Хлоровані парафіни з коротким ланцюгом (метиленхлорид), на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів у зв’язку з відсутністю прямих замірів, встановлюються визначені величини масової витрати (г/с): |
| Хлоровані парафіни з коротким ланцюгом (метиленхлорид) | 1,041667 |  |  |
| Для речовин, які не підлягають регулюванню та державному обліку або для яких не встановлені гігієнічні нормативи (вуглецю діоксид, неметанові леткі органічні сполуки (Толїілендіізоціанат)), граничнодопустимі викиди не встановлюються згідно п. 12 розділу ІІ Інструкції |
| Таблиця 9.2. ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ДОЗВОЛЕНИХ ОБСЯГІВ ВИКИДІВ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН, ЯКІ ВІДНЕСЕНІ ДО ІНШИХ ДЖЕРЕЛ ВИКИДІВ |
| Номери джерел викидів: | 5 | Патрубок вентиляційної системи приміщення змішування сировини та зберігання паперу |
| Найменування забруднюючої речовини | Граничнодопустимий викид відповідно до законодавства, мг/м3 | Затверджений граничнодопустимий викид, мг/м3 | Строк досягнення затвердженого значення |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - | - | - | - |
| Для забруднюючих речовин Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів у зв’язку з відсутністю прямих замірів, встановлюються визначені величини масової витрати (г/с): |
| Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом | 0,003033 |  |  |

| Таблиця 9.2. ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ДОЗВОЛЕНИХ ОБСЯГІВ ВИКИДІВ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН, ЯКІ ВІДНЕСЕНІ ДО ІНШИХ ДЖЕРЕЛ ВИКИДІВ |
| --- |
| Номери джерел викидів: | 6 | Патрубок вентиляційної системи приміщення чистки форм і інжекторів |
| Найменування забруднюючої речовини | Граничнодопустимий викид відповідно до законодавства, мг/м3 | Затверджений граничнодопустимий викид, мг/м3 | Строк досягнення затвердженого значення |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - | - | - | - |
| Для забруднюючих речовин Хлоровані парафіни з коротким ланцюгом (метиленхлорид), на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів у зв’язку з відсутністю прямих замірів, встановлюються визначені величини масової витрати (г/с): |
| Хлоровані парафіни з коротким ланцюгом (метиленхлорид) | 00,378000 |  |  |

| Таблиця 9.2. ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ДОЗВОЛЕНИХ ОБСЯГІВ ВИКИДІВ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН, ЯКІ ВІДНЕСЕНІ ДО ІНШИХ ДЖЕРЕЛ ВИКИДІВ |
| --- |
| Номери джерел викидів: | 7 | Патрубок вентиляційної системи приміщення складів сировини |
| Найменування забруднюючої речовини | Граничнодопустимий викид відповідно до законодавства, мг/м3 | Затверджений граничнодопустимий викид, мг/м3 | Строк досягнення затвердженого значення |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - | - | - | - |
| Для речовини, яка не підлягає регулюванню та державному обліку або для якої не встановлено гігієнічні нормативи неметанові леткі органічні сполуки (Толїілендіізоціанат), граничнодопустимі викиди не встановлюються згідно п. 12 розділу ІІ Інструкції |

| Таблиця 9.2. ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ДОЗВОЛЕНИХ ОБСЯГІВ ВИКИДІВ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН, ЯКІ ВІДНЕСЕНІ ДО ІНШИХ ДЖЕРЕЛ ВИКИДІВ |
| --- |
| Номери джерел викидів: | 8 | Патрубок вентиляційної системи приміщення складів сировини |
| Найменування забруднюючої речовини | Граничнодопустимий викид відповідно до законодавства, мг/м3 | Затверджений граничнодопустимий викид, мг/м3 | Строк досягнення затвердженого значення |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - | - | - | - |
| Для речовини, яка не підлягає регулюванню та державному обліку або для якої не встановлено гігієнічні нормативи неметанові леткі органічні сполуки (Толїілендіізоціанат), граничнодопустимі викиди не встановлюються згідно п. 12 розділу ІІ Інструкції |

| Таблиця 9.2. ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ДОЗВОЛЕНИХ ОБСЯГІВ ВИКИДІВ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН, ЯКІ ВІДНЕСЕНІ ДО ІНШИХ ДЖЕРЕЛ ВИКИДІВ |
| --- |
| Номери джерел викидів: | 9 | Патрубок вентиляційної системи дільниці переробки пінополіуретанових блоків |
| Найменування забруднюючої речовини | Граничнодопустимий викид відповідно до законодавства, мг/м3 | Затверджений граничнодопустимий викид, мг/м3 | Строк досягнення затвердженого значення |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - | - | - | - |
| Для забруднюючих речовин Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів у зв’язку з відсутністю прямих замірів, встановлюються визначені величини масової витрати (г/с): |
| Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом | 0,010091 |  |  |

| Таблиця 9.2. ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ДОЗВОЛЕНИХ ОБСЯГІВ ВИКИДІВ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН, ЯКІ ВІДНЕСЕНІ ДО ІНШИХ ДЖЕРЕЛ ВИКИДІВ |
| --- |
| Номери джерел викидів: | 10 | Патрубок вентиляційної системи дільниці переробки пінополіуретанових блоків |
| Найменування забруднюючої речовини | Граничнодопустимий викид відповідно до законодавства, мг/м3 | Затверджений граничнодопустимий викид, мг/м3 | Строк досягнення затвердженого значення |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - | - | - | - |
| Для забруднюючих речовин Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів у зв’язку з відсутністю прямих замірів, встановлюються визначені величини масової витрати (г/с): |
| Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом | 0,029366 |  |  |

| Таблиця 9.2. ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ДОЗВОЛЕНИХ ОБСЯГІВ ВИКИДІВ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН, ЯКІ ВІДНЕСЕНІ ДО ІНШИХ ДЖЕРЕЛ ВИКИДІВ |
| --- |
| Номери джерел викидів: | 11 | Патрубок вентиляційної системи хімічної лабораторії |
| Найменування забруднюючої речовини | Граничнодопустимий викид відповідно до законодавства, мг/м3 | Затверджений граничнодопустимий викид, мг/м3 | Строк досягнення затвердженого значення |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - | - | - | - |
| Для забруднюючих речовин Хлоровані парафіни з коротким ланцюгом (метиленхлорид), на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів у зв’язку з відсутністю прямих замірів, встановлюються визначені величини масової витрати (г/с): |
| Хлоровані парафіни з коротким ланцюгом (метиленхлорид) | 0,001389 |  |  |
| Для речовин, які не підлягають регулюванню та державному обліку або для яких не встановлені гігієнічні нормативи (вуглецю діоксид, неметанові леткі органічні сполуки (Толїілендіізоціанат)), граничнодопустимі викиди не встановлюються згідно п. 12 розділу ІІ Інструкції |

| Таблиця 9.2. ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ДОЗВОЛЕНИХ ОБСЯГІВ ВИКИДІВ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН, ЯКІ ВІДНЕСЕНІ ДО ІНШИХ ДЖЕРЕЛ ВИКИДІВ |
| --- |
| Номери джерел викидів: | 12 | Димова труба котла |
| Найменування забруднюючої речовини | Граничнодопустимий викид відповідно до законодавства, мг/м3 | Затверджений граничнодопустимий викид, мг/м3 | Строк досягнення затвердженого значення |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - | - | - | - |
| Для забруднюючих речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів у зв’язку з тим, що фактична величина масового потоку в газах, що відходять, менше нормативної (оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту – 5000 г/год., оксид вуглецю – 5000 г/год.), встановлюються визначені величини масової витрати (г/с): |
| Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом | 0,043836 |  |  |
| Оксид вуглецю | 0,194998 |  |  |
| Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO2]) | 0,179557 |  |  |
| Для речовин, які не підлягають регулюванню та державному обліку або для яких не встановлені гігієнічні нормативи (вуглецю діоксид, азоту(1) оксид [N2O], неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС)), а також для метану граничнодопустимі викиди не встановлюються. |

| Таблиця 9.2. ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ДОЗВОЛЕНИХ ОБСЯГІВ ВИКИДІВ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН, ЯКІ ВІДНЕСЕНІ ДО ІНШИХ ДЖЕРЕЛ ВИКИДІВ |
| --- |
| Номери джерел викидів: | 13 | Димова труба котла |
| Найменування забруднюючої речовини | Граничнодопустимий викид відповідно до законодавства, мг/м3 | Затверджений граничнодопустимий викид, мг/м3 | Строк досягнення затвердженого значення |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - | - | - | - |
| Для забруднюючих речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів у зв’язку з тим, що фактична величина масового потоку в газах, що відходять, менше нормативної (оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту – 5000 г/год., оксид вуглецю – 5000 г/год.), встановлюються визначені величини масової витрати (г/с): |
| Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом | 0,043836 |  |  |
| Оксид вуглецю | 0,194998 |  |  |
| Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO2]) | 0,179557 |  |  |
| Для речовин, які не підлягають регулюванню та державному обліку або для яких не встановлені гігієнічні нормативи (вуглецю діоксид, азоту(1) оксид [N2O], неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС)), а також для метану граничнодопустимі викиди не встановлюються. |

Пропозиції щодо умов, які встановлюються в дозволі на викиди

Умова 1. До викидів забруднюючих речовин (в тому числі, до техно-логічного процесу, обладнання та споруд, очистки газопилового потоку).

1.1 Не для одного з вказаних дозволених видів викидів в атмосферу не повинні перевищуватися граничнодопустимі рівні викидів, наведені в розділі 3 додатку до Дозволу.

1.2 Інших викидів в атмосферу,  що  чинять суттєвий вплив на навколишнє середовище, бути не повинно.

1.3	До технологічного процесу.

1.3.1	Суб’єкт господарювання (Оператор) повинен забезпечити, щоб всі роботи на об'єкті робились таким чином, щоб викиди в атмосферу (пил) не призводили до суттєвих незручностей за межами об'єкту або до суттєвого впливу на навколишнє середовище.

1.3.2. Не повинна змінюватись технологія виробництва.

1.3.3. Не повинно змінюватись облаштування підприємства.

1.3.4. Суб'єкт господарювання повинен забезпечити не перевищення значень проектної потужності підприємства.

1.3.5. Суб'єкт господарювання повинен забезпечити впровадження прогресивного досвіду сучасних технологій з метою зменшення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

1.3.6. Суб'єкт господарювання повинен використовувати тільки ту сировину, що закладена техрегламентом та сировинною базою.

1.3.7. Суворо дотримуватися правил пожежної та техногенної безпеки, приймати превентивні заходи щодо попередження аварійних ситуацій, що можуть призвести до забруднення навколишнього середовища.

1.4. До дозволених обсягів викидів, що відводяться від окремих типів обладнання, залпових викидів.

1.4.1 Окремі типи обладнання і споруд, а також залпові викиди на підприємстві відсутні, тому пропозиції до них не встановлюються.

| Таблиця 9.3. ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ДОЗВОЛЕНИХ ОБСЯГІВ ВИКИДІВ, ЩО ВІДВОДЯТЬСЯ ВІД ОКРЕМИХ ТИПІВ ОБЛАДНАННЯ |
| --- |
| Джерело утворення | Забруднююча речовина | Максимальна масова концентрація забруднюючої речовини, мг/м3 | Технологічний норматив допустимих викидів відповідно до законодавства, мг/м3 | Затверджений гранично допустимий викид, мг/м3 | Строк досягнення затвердженого значення гранично допустимого викиду |
| найменування, марка, вид палива | номер | код | найменування |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | поточний | перспек-тивний |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Джерело №___ Окремих типів обладнання і споруд на підприємстві не виявлено |

| Таблиця 9.5. ДОЗВОЛЕНІ ОБСЯГИ ЗАЛПОВИХ ВИКИДІВ |
| --- |
| Номер джерела викиду | Забруднююча речовина | Максимальна масова концентрація, мг/м-3 | Потужність викиду | Періодичність, раз/доба, місяць, рік | Тривалість викиду, хвилин, годин | Річна величина залпових викидів, т/рік |
|  | Код | найменування |  | г/с | кг/год |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Залпових викидів на об`єкті не виявлено |

1.5. До обладнання та споруд.

1.5.1. Обладнання підприємства повинно бути у належному стані з метою запобігання наднормативних викидів забруднюючих речовин в атмосферу.

1.5.2. Ремонтні та профілактичні роботи повинні проводитися згідно графіка ремонтних робот.

1.5.3. Технологічне устаткування, яке використовується під час робіт, повинно відповідати проектній документації, мати усі необхідні сертифікати та допуски (заземлення, регулююча апаратура, трубопроводи підводу газів тощо), також при роботі необхідно дотримуватись нормативних вимог технологічних процесів та вимог інструкцій підприємства-виробника обладнання.

1.5.4. Технологічне устаткування не повинно працювати у форсованому режимі.

1.5.5. Не допускати перевищення витрат палива для опалювального обладнання (дж. 1, дж. 2, дж. 12-13).

1.5.6. Контрольно-вимірювальні пристрої технологічного устаткування об'єкту повинні бути в робочому стані та при необхідності мати свідоцтва повірки.

1.5.7. Резервуарне обладнання:

1. Оператор повинен підтримувати параметри технологічних процесів в межах норм технологічного режиму (температура, тиск, рівень наливу ТДІ в резервуари).

2. Перед пуском в роботу необхідно перевіряти герметичність обладнання, запірної арматури, трубопроводів, при  виявленні негерметичностей негайно вживати заходів щодо їх усунення.

3. Всі засувні пристрої повинні утримуватись у справному стані і забезпечувати швидке та надійне припинення надходження або витікання ТДІ.

4. Оператор повинен експлуатувати технічно справне обладнання із справним заземленням, здійснювати постійний контроль за станом обладнання, трубопроводів, засувної арматури із записом в оперативному журналі, контролювати правильність роботи приладів вимірювання параметрів технологічного режиму перекачування і зберігання нафтопродуктів.

5. Не допускати переливів і розливів ТДІ  при заповненні резервуарів.

6. Резервуари підлягають гідравлічним випробуванням із складанням відповідного акту. Експлуатація несправних резервуарів забороняється.

7. Металеві деталі конструкцій резервуарів повинні періодично фарбуватись світло відбивними захисними ґрунтами, фарбами для зменшення випаровувань ТДІ.

1.6 До очистки газопилового потоку.

1.6.1. Забороняється на стаціонарних джерелах викидів №3-№4 та №12-№13 експлуатація технологічного обладнання без використання газоочисного устаткування (ГОУ) або використання ГОУ в несправному стані.

1.6.2. Установки очищення газу повинні працювати надійно, безперебійно і з показниками, що відповідають проектним, у відповідності до вимог Наказу Мінприроди України від 06.02.2009 №52 «Про затвердження Правил технічної експлуатації установок очистки газів».

1.6.3. У випадку невідповідності параметрів роботи установки проектним необхідно вжити заходи для наладки установки, її реконструкції або заміни.

1.6.4. Вчасно проводити технічні огляди та планові ремонти газоочисного обладнання.

1.6.5. Підтримувати оптимальний режим роботи установки очищення газу відповідно до вимог інструкції з експлуатації і обслуговування.

1.6.6. Здійснювати перевірку відповідності фактичних параметрів роботи установки очищення газу проектним не рідше 1 разу на рік, а також після капітального ремонту або реконструкції установки. Результати перевірки оформляються актом і заносяться в паспорт установки.

1.6.7. Корпус пилогазоочисної установки повинен бути цілим і справним, не мати вм'ятин, пробоїн та інших пошкоджень; м'які вставки між вентиляційними агрегатами і газоходами повинні бути справні, без поривів, надійно закріплені штатними бандажами.

1.6.8. Необхідно контролювати технічний стан вентиляційного та пиловловлюючого устаткування, укриттів і огорож частин, що обертаються, не допускати попадання всередину вентиляційної установки сторонніх предметів і матеріалів; при виявленні дефектів і збоїв у роботі устаткування негайно вживати заходів по відновленню справності устаткування.

1.4.9. Необхідно спостерігати за збереженням герметичності установки очищення газу, не допускати наднормативних витоків і підсосів газоповітряної суміші.

1.4.10. Рівень уловленого пилу не повинен перевищувати встановленого технічною документацією рівня. Ефективність роботи встановленого газоочисного обладнання повинна бути не менше 80,0 % (дж. №3- №4) та 85,0 % (дж. №12-13).

Умова 2. Виробничий контроль

2.1. Гранично допустимі викиди в атмосферу в рамках Дозволу повинні тлумачитися наступним чином:

2.1.1. Безперервний моніторинг не встановлюється

2.1.2. Періодичний моніторинг

2.1.2.а) Для будь-якого параметру, вимірювання якого в силу особливостей пробовідбору /аналізу за 20 хвилин неможливо, необхідно встановити придатний період пробовідбору, а отримані при таких вимірах величини не повинні перевищувати гранично допустиму величину дозволених викидів.

2.1.2.б) Результати вимірювань масової концентрації забруднюючої речовини, які характеризують вміст цієї забруднюючої речовини за двадцятихвилинний проміжок часу по всьому вимірному перерізу газоходу, вважаються такими, що не перевищують значення відповідного нормативу граничнодопустимого викиду, якщо значення кожного результату вимірювання не перевищують значення встановленого нормативу граничнодопустимого викиду.

2.1.2.в) Гранично допустима інтенсивність викидів повинна розраховуватися на основі концентрацій як середня величина за певний період часу, помножена на величину відповідної масової витрати. Не один з визначених таким чином показників не повинен перевищувати гранично допустиму величину інтенсивності викидів

2.1.2.г) Для всіх інших параметрів, не один із середніх показників за 20 хвилин не повинен перевищувати гранично допустиму величину дозволених викидів

2.2. Гранично допустимі концентрації для викидів в атмосферу, встановлені в Дозволі, повинні досягатися без розбавлення повітрям та повинні ґрунтуватися на величинах обсягу газів, призведених до наступних нормальних умов:

2.2.1. У випадку газів (окрім продуктів спалювання):

2.2.1.а) Температура: 273К, тиск: 101,3 кПа (без виправлень на вміст кисню та вологості).

2.2.2. У випадку газоподібних продуктів спалювання:

2.2.2.а) Температура: 273К, тиск: 101,3 кПа, сухий газ; 3% кисню для рідкого та газоподібного палива, 6% кисню для твердого палива.

2.2.2.б) 15% кисню для газових турбін та дизельних двигунів.

2.3. У випадках, коли змішування перед викидом може впливати на можливість вимірювання параметру, тоді даний параметр може визначатися перед змішуванням (за умовою, попереднього письмового дозволу Департаменту екології та природних ресурсів Кіровоградської ОДА).

2.4. Оператор повинен забезпечувати постійний та безпечний доступ к точкам відбору проб для контролю викидів в атмосферне повітря, а також безпечний доступ до будь-яких інших точок пробовідбору та моніторингу, відповідно вимогам Департаменту екології та природних ресурсів Кіровоградської ОДА.

Умова 3. До адміністративних дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

3.1 Суб’єкт господарювання (Оператор) повинен направляти повідомлення, як по телефону, так і по факсу (якщо є така можливість) в Департамент екології та природних ресурсів Кіровоградської ОДА або в інший підрозділ Департаменту екології та природних ресурсів Кіровоградської ОДА як можливо скоріше (на скільки це практично можливо), після того, як відбувається щось з наступного:

3.1.1 Будь-який викид, який не відповідає вимогам Дозволу.

3.1.2 Будь-яка аварія може створити загрозу забруднення повітря або може потребувати екстрених заходів реагування. У якості  складової частини повідомлення, Оператор повинен вказати дату та час такої аварії, привести докладну інформацію про те, що сталося та заходи, прийняті для мінімізації викидів і для  попередження подібних аварій в майбутньому.

3.2 Суб’єкт господарювання (Оператор) повинен документально фіксувати будь-які аварії, вказані в пункті 3.1 даної умови. В повідомленні, яке надається Департаменту екології та природних ресурсів Кіровоградської ОДА, повинна наводитися докладна інформація про обставини, які призвели до аварії та про всі прийняті дії для мінімізації впливу на навколишнє середовище та для мінімізації обсягу утворених відходів.

3.3 Звіт за довільною формою про всі зафіксовані аварії повинен надаватися Департаменту екології та природних ресурсів Кіровоградської ОДА в якості складової частини Річного екологічного звіту. Наведена у такому звіті інформація повинна готуватися у відповідності з інструкціями, затвердженими Міністерством надзвичайних ситуацій України.

3.4 Суб’єкт господарювання (Оператор) повинен ввести в дію та підтримати в дії Систему управління охороною навколишнім природним середовищем, яка відповідає потребам даного Дозволу. В даній системі повинні враховуватися всі виробничі операції та повинні розглядатися всі практичні можливі варіанти для використання більш чистих технологій, більш чистих виробничих процесів та для мінімізації викидів.

3.5 План природоохоронних заходів та цільових показників. Суб’єкт господарювання (Оператор) повинен підготувати План природоохоронних заходів та цільових показників. Даний план повинен передбачати календарні строки для досягнення комплексу встановлених цільових показників. Як мінімум, цей План повинен охоплювати п’ятирічний  період. План повинен щорічно переглядатися, а про внесенні до нього доповнення необхідно інформувати Департамент екології та природних ресурсів Кіровоградської ОДА для узгодження таких доповнень. Розподілення відповідальності за досягнення цільових показників.

3.6 Інформування та підготовка персоналу. Суб’єкт господарювання (Оператор) повинен ввести в дію і підтримати в дії процедури для визначення необхідних сфер підготовки персоналу для всіх співробітників, робота яких може здійснити суттєвий вплив на забруднення атмосферного повітря. Повинна підтримуватися відповідна документація про підготовку персоналу.

Персонал, який виконує спеціальні завдання, повинен володіти  необхідною кваліфікацією (необхідною освітою, підготовкою та/або досвідом роботи).

3.7 Обов'язки. Суб’єкт господарювання (Оператор) повинен забезпечити, щоб відповідальна особа, визначена у відповідності з умовами Положення про Міністерство охорони навколишнього природного середовища України, затвердженого відповідно до чинного законодавства, була доступна на об’єкті в будь-який час, коли відбувається вказана діяльність.

4. Вимоги, які встановлюються для неорганізованих джерел викидів.

4.1. Суб’єкт господарювання зобов’язаний:

(а) дотримуватися вимог щодо параметрів і ведення процесів по його етапам і процесу взагалі;

(б) по всім неорганізованим джерелам не повинно бути перевищено кількість та потужність використовуваного устаткування та технічних засобів, кількість використовуваної сировини, що призводить до утворення та викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря;

4.2. Відповідальний повинен забезпечити, щоб всі роботи на об’єкті проводились таким чином, щоб викиди в атмосферу та/або запах не призводили до суттєвих незручностей за межами об’єкту або до суттєвого впливу на навколишнє середовище.

4.3. Концентрація забруднюючих речовин, що викидаються неорганізованими джерелами викидів на робочих місцях працівників, не повинна перевищувати санітарні норми, встановлені законодавством.